## Slide 1
计算机组成原理
课程结构：
计算机
存储器
I/O系统
系统
总线
CPU
中央处理器
ALU
CU
CPU
内部互连
寄存器
控制单元
排队逻辑
控制单元
寄存器
和解码器
控制
存储器
第一部分：概论（第1、2章）
第二部分：计算机系统的硬件结构（第3 ~ 5章）
第三部分：中央处理器（Central Processing Unit, CPU）（第6 ~ 8章）
第四部分：控制单元（第9、10章）
控制单元
（Control Unit, CU）
算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit, ALU)
输入/输出
（Input/Output, I/O）

## Slide 2
《计算机组成原理》
第1章 计算机系统概论
第2章 计算机的发展及应用
第3章 系统总线
第4章 存储器
第5章 输入输出系统
第6章 计算机的运算方法
第7章 指令系统
第8章 CPU的结构和功能
第9-10章 控制单元的功能和设计
第一部分：概论
第二部分：计算机系统
的硬件结构
第三部分：中央处理器
第四部分：控制单元

## Slide 3
1.1 计算机系统简介
1.3 计算机硬件的主要技术指标
1.2 计算机的基本组成
硬件 + 软件 计算机的层次结构
冯·诺依曼计算机、计算机硬件的五大部件、计算机的工作步骤
机器字长、存储容量、运算速度
第１章 计算机系统概论
CPU 一次能处理数据的位数
单位时间内执行指令的平均条数
存放二进制代码的总位数
=存储单元个数 存储字长

## Slide 4
1. 冯·诺依曼计算机的特点：6个特点 （p.8）
2. 计算机硬件的五大部件及其功能（p.9）
第１章 计算机系统概论

## Slide 5
1. 冯·诺依曼计算机的特点：6个特点 （p.8）
第１章
计算机由五大部件组成（运、存、控、I/O设备）
指令和数据用二进制表示
指令由操作码和地址码组成
以运算器为中心,输入输出设备与存储器间的数据传送通过运算器完成
存储程序（将程序存放在计算机的存储器中）
指令和数据以同等地位存于存储器，可按地址寻访

## Slide 6
2. 计算机硬件的五大部件及其功能 （p.9）
第１章
运算器：完成算术运算和逻辑运算，并将运算的中间结果暂存在运算器内
存储器：存放数据和程序
控制器：控制和指挥程序的运行
输入设备：将人们熟悉的信息形式转换为机器能识别的信息形式
输出设备：将机器运算的结果转换为人们熟悉的形式

## Slide 7
第２章 计算机的发展及应用
2.3 计算机的展望
2.2 计算机的应用
2.1 计算机的发展史
计算机的发展大致经历了：
电子管（第一代）
晶体管（第二代）
中小规模集成电路（第三代）
大规模集成电路（第四代）
超大规模集成电路（第五代）

## Slide 8
第3章 系统总线
3.1 总线的基本概念
3.2 总线的分类
3.3 总线特性及性能指标
3.4 总线结构
3.5 总线控制
总线是连接各个部件的信息（公共）传输线
片内总线：芯片内部 的总线
系统总线：计算机内部 各部件之间 的信息传输线
通信总线：用于 计算机系统之间 或 计算机系统与
其他系统之间的通信
四特性（机械、电气、功能、时间）、
七指标
单总线和多总线
采用多总线对设备的信息进行分流，从而提高数据的传输量和传输速度
判优控制、通信控制

## Slide 9
第3章 系统总线
3.5 总线控制
总线判优控制
分布式
集中式
链式查询方式
计数器定时查询方式
独立请求方式
通信双方由统一时标控制数据传送
充分挖掘系统总线每个瞬间的潜力
同步通信(p.61 )
异步通信
半同步通信
分离式通信
采用应答方式 ，没有公共时钟标准
同步、异步结合
总线通信控制

## Slide 10
第4章 存储器
4.1 概述
4.2 主存储器
4.4 辅助存储器
4.3 高速缓冲存储器
存储器分类 (主存、辅存、Cache、闪存(Flash Memory)(如U盘、硬盘))
及其层次结构 (CPU-缓存-主存-辅存)
存储芯片选择 (p.95)
缓存-主存地址映射
特点、记录原理和方式
直接映射
全相联映射
组相联映射
每个主存块只能和一个
缓存块对应
主存中的任一块可以映射到缓存中的任一块
某一主存块与缓存的某一组中的任一块对应

## Slide 11
第5章 输入输出系统
5.6 DMA方式
5.5 程序中断方式
5.4 程序查询方式
5.3 I/O接口
5.2 外部设备
5.1 概述
I/O系统的基本组成：软件 + 硬件
外设分类：人机交互、信息存储、机机通信
功能和组成：选址、传送命令或数据、反映设备工作状态

## Slide 12
第６章 计算机的运算方法
6.1 无符号数和有符号数
6.3 定点运算
6.2 数的定点表示和浮点表示
6.4 浮点四则运算
6.5 算术逻辑单元
原码、补码、反码、移码
小数点固定与否
加减乘除法运算
加法器和寄存器

## Slide 13
第６章 计算机的运算方法
1. 无符号数和有符号数
对于正数，原码 = 补码 = 反码
对于负数 ，符号位为 1，其数值部分
原码除符号位外每位取反末位加 1 补码
原码除符号位外每位取反 反码
移码 = 真值 + 2n
整数x 原码 = 2n - x
n为整数的位数
小数x 原码 = 1 - x
整数的数值不变，符号位为1
小数的数值不变，符号位为1

## Slide 14
作 业 （NO.1）
设机器数字长为8位（含1位符号位），当x = -127（十进制）时，其对应的二进制数如何表示？并且x的原码、反码、补码、移码如何表示？请写出求解过程。

## Slide 15
题目：设机器数字长为8位（含1位符号位），当x = -127（十进制）时，其对应的二进制数如何表示？并且x的原码、反码、补码、移码如何表示？请写出求解过程。
解：由题可知，机器数字长8位，含1位符号位，数值部分为7位，
则，x对应的二进制数可表示为：-1111111。
[x]原 = 2n – x = 27 – (–1111111) = 27 + 1111111 = 1,1111111（也可写为11111111）
[x]反为[x]原除符号位外每位取反，即[x]反 = 1,0000000（也可写为10000000）
[x]补为[x]原除符号位外每位取反加1，即[x]补= 1,0000001（也可写为10000001）
[x]移 = x + 2n = x + 27 = -1111111 + 10000000 = 0,0000001（也可写为00000001）

## Slide 16
2. （定点运算中的）加法与减法运算
第６章 计算机的运算方法
加减法运算是计算机中最基本的运算，其中减法运算可看作被减数加上一个减数的负值。现代计算机中都采用补码作加减法运算。
见例6.8-6.11 （p.237-238）

## Slide 17: 第７章 指令系统
7.1 机器指令
7.2 操作数类型和操作类型
7.3 寻址方式
7.4 指令格式举例
7.5 RISC 技术
操作码、地址码、指令字长（PPT例题）
传算移转I/O等
地数字逻等
指令（顺序、跳跃）+ 数据（立直隐间寄基变相堆）
RISC与CISC的特点和比较

## Slide 18: 第８章 CPU 的结构和功能
8.1 CPU 的结构
8.3 指令流水（p.345）
8.2 指令周期
8.4 中断系统 （p.360-364）
CPU的功能及其组成（四部件）
原理、影响因素（结构、数据、控制相关）
取指、间址、执行、中断周期

## Slide 19: 第９章 控制单元的功能
9.1 操作命令的分析
9.2 控制单元的功能
第10章 控制单元的设计
10.1 组合逻辑设计
10.2 微程序设计

## Slide 20
已知 x = 0.110101× 2010 ，y = （- 0.101010）× 2100
（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位），
按补码运算步骤求 x +y。
作 业 （NO.2）

## Slide 21
题目：设x = 0.110101 × 2 010，y = (-0.101010) × 2 100，阶符取2位，阶码的数值部分取3位，数符取2位，尾数的数值部分取6位，求 x + y。
解： 由题目已知得 [x]补 = 00, 010; 00.110101，[y]补 = 00, 100; 11.010110
（1）阶码对阶：[△j] 补 = [ jx ] 补 - [ jy ] 补 = 00, 010 – 00, 100 = 11, 010
即 △j = - 2，则x的尾数向右移2位，阶码加2，
得 [x]补’ = 00, 100 ; 00.001101
（2）尾数求和：[ Sx ] 补’ + [ -Sy ] 补 = 00.001101 + 11.010110
= 11. 100011
即 [x+y] 补 = 00, 100; 11. 100011
尾数符号位与尾数最高位相同，需左规
（3）规格化：左规1位，同时阶码减1，
故 [ x + y ] 补 = 00, 011; 11. 000110
[ x + y ] 原 = 11.111010 × 2 011
即 x + y = - 0.111010 × 2 011